Перечень видов испытаний и измерений, выполняемых электролабораторией

Измерение сопротивления изоляции элементов электрооборудования, вводов, изоляторов, конденсаторов, вентильных разрядников и ограничителей перенапряжений, электрических аппаратов, силовых кабельных линий, вторичных цепей, электропроводки и электротехнических изделий, обмоток электрических машин, трансформаторов и реакторов;

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования, электрических аппаратов, вторичных цепей, электропроводки и электротехнических изделий (напряжением до ____кВ);

Измерение сопротивления постоянному току обмоток электрооборудования, электрических машин, агрегатов, электромагнитов управления;

Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура аппаратов;

Проверка коэффициента трансформации трансформаторов;

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ изоляции конденсаторов, вводов и проходных изоляторов, обмоток трансформаторов 
и электрических машин;

Измерение потерь холостого хода трансформаторов;

Проверка группы соединения трехфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов;

Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора;

Испытание бака трансформатора с радиаторами на плотность;

Определение пробивного напряжения трансформаторного масла;

Измерение переходных сопротивлений болтовых контактных соединений;

Снятие характеристики холостого хода и испытание витковой изоляции машин постоянного тока;

Снятие нагрузочной характеристики машин постоянного тока;

Измерение воздушных зазоров между полюсами машин постоянного тока;

Испытание электрических машин на холостом ходу и под нагрузкой;

Определение пределов регулирования частоты вращения машин постоянного тока;

Проверка работы электродвигателя переменного тока на холостом ходу 
или с ненагруженным механизмом;

Измерение зазоров между сталью ротора и статора электродвигателей переменного тока;

Измерение зазоров в подшипниках скольжения электродвигателей переменного тока;

Измерение вибрации подшипников электродвигателя переменного тока;

Измерение разбега ротора в осевом направлении у электродвигателя переменного тока;

Проверка режимов работы силовых полупроводниковых приборов;

Проверка системы охлаждения тиристоров и вентилей;

Снятие рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик полупроводниковых преобразователей и устройств;

Измерение емкости отдельного элемента конденсатора;

Тепловизионный контроль аппаратов, агрегатов, электрических машин, трансформаторов;

Определение целостности жил и фазировки силовых кабельных линий;

Контроль степени осушения вертикальных участков силовых кабельных линий;

Определение активного сопротивления жил силовых кабельных линий;

Определение электрической рабочей емкости жил силовых кабельных линий;

Измерение токораспределения по одножильным кабелям;

Проверка антикоррозийных защит силовых кабельных линий;

Испытание повышенным выпрямленным напряжением силовых кабельных линий;

Проверка времени движения подвижных частей выключателей, разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;

Измерение хода подвижной части выключателя, вжима (хода) контактов 
при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов;

Проверка срабатывания привода выключателя при пониженном напряжении;

Проверка характеристик воздушных выключателей;

Проверка минимального напряжения срабатывания элегазовых, вакуумных выключателей;

Измерение вытягивающихся усилий подвижных контактов из неподвижных разъединителей, отделителей и короткозамыкателей;

Проверка состояния изоляционных прокладок комплектных токопроводов (шинопроводов);

Снятие вольт-амперных характеристик электрофильтров;

Измерение емкости конденсатора;

Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении;

Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ограничителя перенапряжений под рабочим напряжением;

Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений;

Измерение пробивного напряжения вентильных разрядников 
при промышленной частоте;

Проверка герметичности вентильного разрядника;

Измерение диаметра дугогасительного канала трубчатого разрядника;

Измерение внутреннего и внешнего искрового промежутка трубчатого разрядника;

Снятие характеристик намагничивания трансформаторов тока;

Измерение сопротивления столба воды изолирующей вставки электродного котла;

Измерение удельного сопротивления питательной (сетевой) воды электродного котла;

Измерение контактного нажатия в разъемных контактах предохранителя-разъединителя;

Проверка качества уплотнений вводов;

Проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя;

Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, 
в том числе с естественными заземлителями;

Проверка напряжения прикосновения на территории электроустановки 
и напряжения на заземляющем устройстве;

Проверка состояния элементов заземляющего устройства, находящихся 
в земле;

Измерение сопротивлений заземляющих устройств;

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами;

Проверка цепи фаза - нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN;

Проверка действия автоматических выключателей;

Проверка работы автоматических выключателей и контакторов 
при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока;

Проверка реле защиты, управления, автоматики и сигнализации и других устройств;

Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (TN-C, TN-C-S, TN-S);

Проверка устройств защитного отключения;

Проверка фазировки распределительных устройств напряжением до 1000 В и их присоединений;

Проверка главной заземляющей шины (ГЗШ);

Измерение уровня освещенности и других светотехнических параметров.

| (должность) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |
| --- | --- | --- | --- |