Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

| Дата происшествия | 07.05.2023 | Мероприятия по устранению причин несчастного случая: Проведен внеплановый инструктаж с работниками с обсуждением обстоятельств и причин данного несчастного случая; Пересмотрена карта идентификации опасностей и оценки рисков для рабочего места грохотовщика с учетом обстоятельств и причин произошедшего несчастного случая; Обеспечено проведение грохотовщикам, в установленном порядке обучения по охране труда и профессионального образования, соответствующего характеру выполняемых работ; Установлен надлежащий контроль за функционированием системы управления охраной труда; Грохотовщики обеспечены средствами индивидуальной защиты, прошедшими подтверждение соответствия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Хромцовский карьер»; Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕР-СЕРВИС» (организация, работником которой являлся пострадавший) |  |
| Место несчастного случая | Грохот № 6 корпуса промывки и сортировки (корпус № 3) Дробильно-сортировочного завода, расположенного на территории ООО «Хромцовский карьер» по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, с. Хромцово |  |
| Вид происшествия | Несчастный случай на производстве со смертельным исходом |  |
| Краткое описание несчастного случая: Характеристика места, где произошел несчастный случай: В корпусе № 3 Дробильно-сортировочного завода расположено производственное оборудование, а именно: грохоты, в том числе Грохот № 6, кран мостового типа, передвигающийся на подкрановых путях, закрепленных вверху цеха и конвейеры. Грохот № 6 инерционный типа ГИС – 52 состоит из короба, опор вибратора, электродвигателя, двухъярусного сита. Короб со встроенным вибратором устанавливается на виброизолирующие опоры. Под действием центробежной силы инерции, возникающей при вращении неуравновешенной массы дебалансов на валу вибратора, короб совершает в вертикальной плоскости колебательные движения близкие к круговым (траектория движения каждой точки короба близка к окружности) Над грохотом вдоль всего корпуса промывки и сортировки расположены подкрановые пути мостового крана. На путях расположены три, вертикально друг над другом, троллеи мостового крана. Между грохотом и троллейями расположено сплошное ограждение из резины, предназначенное для защиты троллей от песка и щебня. Рубильник, обеспечивающий включение на троллеях напряжения, расположен при входе в 3 корпус Дробильно-сортировочного завода. На момент несчастного случая троллеи мостового крана находились под напряжением, у грохота оборвана шпилька правого верхнего подвеса, шпилька висит между балками, выше проходят подкрановые пути и троллеи мостового крана. Обстоятельства несчастного случая: 07.05.2023 в 08:30 грохотовщик при выполнении работ на грохоте №6 забрался на сплошное ограждение из резины, расположенное над грохотом и при демонтаже элементов конструкции оборудования был поражен электрическим током. Причины несчастного случая: Неудовлетворительная организация проведения работ по ремонту грохота, нарушены требования ст.ст. 22, 76, 214, 219 ТК РФ, п. 29 Порядка обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464; Не обеспечение надлежащего функционирования СУОТ, нарушены требования ст.ст. 22, 214, 217, 218 ТК РФ |  |