## (Раздел несчастные случаи)

## Уроки, извлеченные по результатам расследований несчастных случаев на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области

## Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

I. Несчастный случай со смертельным исходом.

Обстоятельства несчастного случая:

16 февраля 2023 г. в 09:21 произошел несчастный случай со смертельным исходом со слесарем-ремонтником ОГМ общества с ограниченной ответственностью «Дмитровский Металлоцентр» Кечиным В.Г., в результате наезда на него мостового крана на опасном производственном объекте, расположенном по адресу: Московская область, город Дмитров, рабочий поселок Некрасовский, микрорайон Строителей, дом 20.

Причинами несчастного случая со смертельным исходом явилось неудовлетворительная организация производства работ на подъемном сооружении. Также сопутствующей причиной явилось неосторожность пострадавшего, находившегося за пределами леерного ограждения при переходе 
с одной площадки обслуживания на другую, в зоне работы мостового крана.

Уроки, извлеченные из несчастного случая со смертельным исходом 
по результатам расследования:

- Допуск персонала, обслуживающего краны, а также других рабочих 
на крановые пути и проходные галереи действующих мостовых и передвижных консольных кранов для производства ремонтных или каких-либо других работ должен производиться по наряду-допуску, определяющему условия безопасного производства работ;

- Эксплуатирующие организации обязаны обеспечить содержание подъемного сооружения (далее – ПС) в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта. В этих целях должен быть установлен порядок периодических осмотров, технических обслуживаний 
и ремонтов, обеспечивающих содержание ПС, рельсовых путей, грузозахватных органов, приспособлений и тары в работоспособном состоянии.

- Работодатель обязан обеспечить обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение 
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж 
по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;

- Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда, систематическое выявление опасностей 
и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.