## (Раздел несчастные случаи)

## Уроки, извлеченные по результатам расследований несчастных случаев на опасных производственных объектах в сфере деятельности Отдела 
по надзору за подъемными сооружениями по Московской области

## Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Несчастный случай со смертельным исходом.

Обстоятельства несчастного случая:

25 мая 2023 г. произошел несчастный случай со смертельным исходом 
с монтажником строительных машин и механизмов 6 разряда АО «Вертикаль» Семикопенко В.П., в результате падения траверсы для поднятия (опускания) секции башни крана при демонтаже башенного крана, принадлежащего 
АО «Вертикаль», на строительном объекте, расположенном по адресу: Московская область, Ленинский р-н, с/п Булатниковское, п. Битца, корп. 7.

Причинами несчастного случая со смертельным исходом явились недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда, выразившееся в отсутствие в инструкции по монтажу и в альбоме технологических карт четкого распределения обязанностей между членами бригады с точки зрения взаимного контроля и безопасности выполнения рабочих операций и неполный состав бригады (4 человека вместо штатных 5), отсутствие в локальных документах работодателя алгоритма действий по безопасному выполнению работ при неполном составе бригады, кроме того в локальных документах работодателя не отражены безопасные зоны при демонтаже крана. Также сопутствующей причиной явилось организация и осуществление демонтажных работ башенного крана при отсутствии процедуры контроля соблюдения технологических процессов со стороны ответственных лиц.

Уроки, извлеченные из несчастного случая со смертельным исходом 
по результатам расследования:

1.	Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана:

-	соблюдать положения Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил 
в области промышленной безопасности;

-	обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с установленными требованиями;

-	иметь на опасном производственном объекте нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном объекте;

-	организовывать и осуществлять производственный контроль 
за соблюдением требований промышленной безопасности.

2. Для предотвращения и (или) минимизации последствий аварий, инцидентов на ОПО с учетом возможной потери жизни и (или) здоровья людей должны выполняться следующие общие принципы (требования) промышленной безопасности ПС: соответствие требованиям промышленной безопасности 
в процессах монтажа (демонтажа), наладки, эксплуатации, в том числе ремонта, реконструкции и ликвидации ПС, приведенных в Федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. № 461.

3. Специализированная организация должна:

-	располагать необходимым персоналом, а также инженерно-техническими работниками, уполномоченными на выполнение своих обязанностей, в том числе выявления случаев отступлений от требований к качеству работ, от процедур проведения работ и для принятия мер по предупреждению или сокращению таких отступлений;

-	определить процедуры контроля соблюдения технологических процессов;

-	установить ответственность, полномочия и взаимоотношения работников, занятых в управлении, выполнении или проверке выполнения работ.

4.	Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) должна соблюдать требования руководств (инструкций) 
по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и обеспечить соблюдение технологических процессов с ПС, исключающих нахождение работников 
и третьих лиц под транспортируемым грузом и в опасных зонах, а также исключающих перемещение грузов за пределами границ опасных зон.

5. При проведении монтажных (демонтажных) и наладочных работ должны соблюдаться следующие организационные требования:

- на монтажной площадке не должны находиться посторонние работники, 
не принимающие участия в монтажных (демонтажных) или наладочных операциях.

Работникам, связанным с монтажом (демонтажем), запрещается находиться в кабине машиниста, на металлоконструкциях ПС, а также внутри них и в опасной зоне (если это не оговорено специально в эксплуатационной документации ПС);

- управление ПС в период монтажа должно проводиться только с места, указанного в эксплуатационной документации.

6. Для выполнения работ по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением ПС должны быть разработаны проект производства работ (далее – ППР) и (или) технологическая карта (далее – ТК) с учетом специфики выполняемых ПС работ. ППР и (или) ТК на указанные работы должны содержать, в том числе требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении ПС деталей, узлов, элементов оборудования.

7. Работники, выполняющие работы по монтажу (демонтажу), должны быть ознакомлены с руководством (инструкцией) по монтажу, регламентирующим технологическую последовательность операций (технологическим регламентом), 
а также ППР или ТК на монтаж (демонтаж) ПС и дополнительными требованиями промышленной безопасности всего комплекса работ, связанных с монтажом (демонтажом), либо с наладкой конкретного ПС.