Перечень часто встречающихся нарушений обязательных требований в сфере деятельности государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2022 год

| № п/п | Описание нарушения обязательных требований | Нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования | Ответственность за нарушение обязательных требований | Степень риска причинения вреда (высокая, средняя, низкая) | Степень тяжести негативных последствий нарушения (тяжкая, средней тяжести, легкая) | Основные причины нарушений (П. 4.2.1.12. Стандарта) | Дата (квартал, год), когда нарушение приняло характер частого (для вновь выявленных частых нарушений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный государственный строительный надзор |
| 1 | Строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство. | Часть 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ч.1 ст. 9.5 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 2 | Отсутствует положительное заключение государственной экспертизы проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» | часть 1, часть 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 3 | Не обеспечена консервация объекта капитального строительства после прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев. | Часть 4 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункт 2 часть 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства» | ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 4 | Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию. | Часть 2 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ч.5 ст. 9.5 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 5 | Проектная документация, в которую внесены изменения, затрагивающие конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства и (или) приводящие к увеличению сметы на его строительство или реконструкцию, не передана для проведения повторной экспертизы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Либо отсутствует заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (или его филиала), проводившего экспертизу проектной документации о подтверждении того, что изменения, внесенные в проектную документацию, не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства. | части 3.6, 3.5, 3.8, 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации | ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 6 | Лицом, осуществляющим строительство не осуществляется совместно с заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами, и промежуточная приемка возведенных строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, участков сетей инженерно-технического обеспечения | п. 3, 5г, 6г постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» | ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |
| 7 | Нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | Части 3, 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, | ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ | высокая | тяжкая | п.п. 5) п. 4.2.1.12 отсутствие прямой связи несоблюдения обязательного требования с риском причинения ущерба охраняемым законом ценностям, риском наступления ответственности | 2022 год |