## Slide 1: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2019 г. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

## Slide 2
Отдел по надзору за подъемными сооружениями по Московской области
Отдел осуществляет надзор за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, на которых используются подъемные сооружения, а также за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов»
2

## Slide 3
Отдел по надзору за подъемными сооружениями по Московской области
Chart: Количество поднадзорных организаций, более 3500, из них:
| Опасные производственные объекты | Организации эксплуатирующие опасные объекты
Количество поднадзорных организаций, более 3200, из них: | 1824 | 1711
Chart: Количество технических устройств в поднадзорных организациях
| Краны | Опасные объекты (лифты, эскалаторы, платформы подъемные для инвалидов)
Количество технических устройств в поднадзорных организациях | 9761 | 38771
Фактическая численность сотрудников отдела: 15 человек
1824
1711
3

## Slide 4
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»
16 плановых проверок
28 КВП
Штрафы:
2 юр. лицо,
1 дл. лицо
1029 нарушений
1313 контрольных осмотров
6 проверок по жалобам
1 полугодие 2019 года
4

## Slide 5
Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»
ТР ТС 011/2011
7 организациям объявлены предостережения
Проведено 8 предварительных проверок
По 15 лифтам дана рекомендация не допускать эксплуатацию
5

## Slide 6
6
Основные типовые и массовые нарушения обязательных требований, установленные в ходе государственного контроля и надзора при эксплуатации лифтов
Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Не выровнена и не отрегулирована работа балансирной подвески верхней балки кабины лифта)
Истёк назначенный срок службы эксплуатации лифтов. Не продлён срок использования лифта по назначению.
Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Выработка лунок отводного блока редуктора главного привода лебёдки лифта. Деформированы лунки от тяговых канатов)
Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Отсутствует устройство для ручного растормаживания.)
Точность автоматической остановки кабины лифта при эксплуатационных режимах работы не совпадает с уровнем порога шахты более чем определено руководством по эксплуатации.
В кабинах лифтов предназначенного для перемещения людей, не обеспечен воздухообмен, что подтверждается отсутствием вентиляционных отверстий в кабинах лифтов.
Зазор между обрамлением и лицевой поверхностью створок дверей шахты пассажирского лифта с боковых сторон превышает 8 мм.
Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Не срабатывает контакт слабины тяговых канатов. Не отрегулирован зазор между роликом контакта и рамкой балансирной подвески верхней балки кабины лифта)
Не обеспечен уровень освещённости зон обслуживания оборудования персоналом в шахтах лифтов. (Сломан выключатель освещения шахты в машинном помещении)
Устройства освещения кабин лифтов не выполнены из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания.
На двери машинного помещения отсутствует устройство, запирающее дверь ключом с наружи, а изнутри без ключа
На верхних вкладышах башмаков кабины и противовеса лифтов отсутствуют смазывающие устройства, предусмотренные изготовителем лифтов.
Боковой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса (кабины) и направляющими превышают допустимую величину, определенную руководством по эксплуатации лифтов.
Не обеспечивается безопасность лифта в период назначенного срока службы в части отсутствия двухсторонней переговорной связи между проводником (лифтером) в кабине лифта и квалифицированным ремонтным персоналом.

## Slide 7
Итоги проверок за 1 полугодие 2019года:
Проведено 259 контрольно-надзорных мероприятий:
10 проверок по поручению Правительства (башенные краны)
8 по контролю выполнения предписаний;
3 проверки, согласованные с прокуратурой по факту угрозы и причинения вреда жизни и здоровья людей;
238 участие в комиссии по пуску в эксплуатацию подъемных сооружений.
Выявлено 745 нарушений требований пром. безопасности
Административные наказания:
Приостановлена работа 2 кранов,
Наложены штрафы: 10 на юридическое лицо, 14 на должностное лицо
Надзор за подъемными сооружениям в сфере промышленной безопасности
7
Notes: 7

## Slide 8
Не назначены ответственные специалисты:
ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС;
ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии;
ответственный за безопасное производство работ с применением ПС
Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара, или они неработоспособны
Более 6 месяцев не проводится считывание данных с регистраторов параметров работы башенных кранов, с оформлением протоколов.
В организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, не разработана инструкция, определяющая действия работников в аварийных ситуациях.
Отсутствуют технологические карты (ТК) для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складирования грузов с применением башенных кранов
Не обеспечено выполнение установленного порядок аттестации специалистов и допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены
Не разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные инструкции для персонала, журналы, программы выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования
Неисправны приборы безопасности: ограничители грузоподъемности кранов, концевые выключатели
Используются съемные грузозахватные приспособления, на которые отсутствуют сертификаты или декларации подтверждающие их соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011
Основные типовые и массовые нарушения обязательных требований, установленных в ходе государственного контроля и надзора при эксплуатации подъемных сооружений (промышленная безопасность)
8

## Slide 9
За первое полугодие 2019 года
в ФГИС «ЕРП» внесена 71 проверка
Учет сведений о производственном контроле:
Поступило отчетов в отдел: 569
Количество организаций, не предоставивших отчет: 674
Составлено уведомлений на протокол: 168
Составлено протоколов: 8
Вынесено постановлений: 4
Дебиторская задолженность
в 2019 году снижена на
418 тыс. руб.
9

## Slide 10
Chart: 
| 1 полугодие 2018 года | 1 полугодие 2019 года
Общее количество проверок | 157 | 76
Chart: 
| 1 полугодие 2018 | 1 полугодие 2019
Общее количество выявленных нарушений | 626 | 637
  Сравнительные показатели количества проведенных отделом проверок, а также количества выявленных нарушений
(↓ 52%)
(↑ 2%)
10

## Slide 11
Сравнительные данные
1 полугодие 2018 год – 1 полугодие 2019 год
 | Наименование показателя | Промышленная безопасность |  | ТР ТС «Безопасность лифтов» | 
 |  | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2019 | 6 мес. 2018 | 6 мес. 2019
1 | Количество проведенных проверок, из них: | 73 | 26 | 84 | 50
1.1 | Плановых проверок | 2 | 5 | 29 | 16
1.2 | Внеплановых проверок | 71 | 21 | 55 | 34
2 | Выявлено нарушений | 284 | 468 | 342 | 169
3 | Количество административных приостановлений деятельности | 3 | 2 | 0 | 0
11

## Slide 12
  Сравнительные показателей количества административных штрафов, а также сумм наложенных и взысканных штрафов
Chart: 
| 1 полугодие 2018 | 1 полугодие 2019
Общее количество наложенных административных штрафов | 53 | 27
(↓ 49%)
Chart: 
| 1 полугодие 2018 | 1 полугодие 2019
Сумма наложеных штрафов, тыс. руб | 4422 | 3001
Сумма взысканных штрафов, тыс. руб | 8096 | 3621
12
(↓ 32%)
(↓ 51%)

## Slide 13
Аварийность и травматизм
Chart: 
| Количество аварий | Количество несчастных случаев
1 полугодие 2018 года | 2 | 2
1 полугодие 2019 года | 0 | 1
Основными причинами возникновения аварий являются:
несоблюдение пострадавшими требований
охраны труда и промышленной безопасности;
несоблюдение пострадавшими трудовой
и производственной дисциплины, низкая
квалификация рабочих;
не обеспечение со стороны работодателей
безопасных условий труда;
осуществление производственного контроля
на низком уровне;
отсутствие контроля со стороны специалистов,
ответственных за безопасное производство
работ, за соблюдением работниками
производственных инструкций;
работа грузоподъемных сооружений
с неисправными приборами безопасности
13

## Slide 14
АО «Спецстроймаш»
(авария)
14

## Slide 15
ОАО «Демиховский машиностроительный завод»
(несчастный случай со смертельным исходом)
15

## Slide 16
Спасибо за внимание!