Итоги деятельности отдела по надзору за подъемными сооружениями

по Московской области Центрального управления Ростехнадзора

за 1 квартал 2019 года

Ростехнадзором в рамках своих полномочий осуществляется государственный контроль (надзора) за:

- опасными производственными объектами, на которых используются подъемные сооружения, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- лифтами, подъемными платформами для инвалидов, пассажирскими конвейерами (движущимися пешеходными дорожками) и эскалаторами вне метрополитенов (далее – опасные объекты) в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 407 
«Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза»  и от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Основная работа в 2019 г. направлена на выполнение Плана проверок, а также реализацию постановления и поручения Правительства Российской Федерации, в части проверки организаций эксплуатирующих башенные краны.

Под контролем (надзором) Отдела находится более 3000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих ОПО и опасные объекты, из них:

# 1824 эксплуатируют опасные производственные объекты IV класса опасности, на которых используются подъемные сооружения;

# 6 эксплуатируют опасные производственные объекты III класса опасности, на которых используются подъемные сооружения;

# 1232 осуществляют деятельность согласно требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов».

На учете в Отделе стоит 46011 технических устройства, в том числе                    9600 подъемных сооружений, 35454 лифтов, 729 эскалаторов, 154 пассажирских конвейеров и 74 платформы подъемные для инвалидов.

Данные по количеству опасных объектов и организациям,                              их эксплуатирующим, каждый день актуализируется путем регистрации               или перерегистрации опасных объектов на Ведомственном портале Ростехнадзора в реестре лифтов в связи с вступившими 30 августа 2017 года в силу Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов. (Справочно: поставлено на учет 2019 – 13890, 2018 – 16868,  2017 – 5653.)

По результатам проведенных проверок соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» осуществлено 728 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 9 – выездные плановые проверки, 17 – внеплановые проверки по контролю выполнения предписания, 2 – внеплановые проверки по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,  700 – контрольные осмотры подъемных сооружений с целью ввода их в эксплуатацию после замены или модернизации, при этом выявлено 446 нарушений. Привлечено к административной ответственности 1 должностное и 1 юридическое лицо в виде штрафа на сумму 11 000 рублей. Взыскано 12 000 рублей.

Можно выделить основные типовые и массовые нарушения обязательных требований, установленные в ходе государственного контроля и надзора при эксплуатации лифтов:

| № п/п | Краткое описание выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Истёк назначенный срок службы эксплуатации лифтов. Не продлён срок использования лифта по назначению. | Статья 4, пункт 3.4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 2 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Отсутствует устройство для ручного растормаживания.) | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 3 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Выработка лунок отводного блока редуктора главного привода лебёдки лифта. Деформированы лунки от тяговых канатов) | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 4 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Не выровнена и не отрегулирована работа балансирной подвески верхней балки кабины лифта) | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 5 | Проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта не проводится в соответствии с руководством по эксплуатации завода изготовителя. (Не срабатывает контакт слабины тяговых канатов. Не отрегулирован зазор между роликом контакта и рамкой балансирной подвески верхней балки кабины лифта) | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 6 | Не обеспечен уровень освещённости зон обслуживания оборудования персоналом в шахтах лифтов. (Сломан выключатель освещения шахты в машинном помещении) | Статья 4, пункт 3.1 Приложение №1, п. 1.28 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 7 | На двери машинного помещения отсутствует устройство, запирающее дверь ключом с наружи, а изнутри без ключа | Статья 4, пункт 1, (Приложение №1, п. 1.1) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 8 | Устройства освещения кабин лифтов не выполнены из материалов, снижающих риск их намеренного повреждения или поджигания. | Статья 4, пункт 1, (Приложение №1, п. 5.2) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 9 | В кабинах лифтов предназначенного для перемещения людей, не обеспечен воздухообмен, что подтверждается отсутствием вентиляционных отверстий в кабинах лифтов. | Статья 4, пункт 1, (Приложение №1, п. 1.19) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |
| 10 | Боковой зазор между рабочими поверхностями вкладышей башмаков противовеса (кабины) и направляющими превышают допустимую величину, определенную руководством по эксплуатации лифтов. | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). |
| 11 | Точность автоматической остановки кабины лифта при эксплуатационных режимах работы не совпадает с уровнем порога шахты более чем определено руководством по эксплуатации. | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). |
| 12 | На верхних вкладышах башмаков кабины и противовеса лифтов отсутствуют смазывающие устройства, предусмотренные изготовителем лифтов. | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011). |
| 13 | Зазор между обрамлением и лицевой поверхностью створок дверей шахты пассажирского лифта с боковых сторон превышает 8 мм. | Статья 4, пункт 3.1 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011); Руководство по эксплуатации лифтов. |
| 14 | Не обеспечивается безопасность лифта в период назначенного срока службы в части отсутствия двухсторонней переговорной связи между проводником (лифтером) в кабине лифта и квалифицированным ремонтным персоналом. | Статья 4, пункт 1, (Приложение №1, п. 1.14) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) |

Мероприятия по устранению нарушений:

- Указать ответственным лицам и персоналу на неукоснительное соблюдение требований руководств по эксплуатации заводов изготовителей лифтов;

- Привести лифт в соответствие с требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011).

В связи с вступившими 30 августа 2017 года в силу Правилами организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов отделом проводилась активная работа по постановке и вводу вышеуказанных подъемных сооружений на учет. За 3 месяца 2019 года на учет поставлено 7462 опасных объекта, введено в эксплуатацию 348 лифтов.

В условиях реформы контрольно-надзорной деятельности главной особенностью надзора за подъемными сооружениями в 2019, как и в 2018 году является снижение административного давления на бизнес, что выражается в уменьшении количества плановых проверок, в том числе за счет комплексного подхода при формировании плана проверок (плановые комплексные проверки с другими отделами Управления).

Отделом при рассмотрении обращений о нарушениях требований законодательства при эксплуатации подъемных сооружений в 1 квартале 2019 года было проведено 2 предварительные проверки согласно  п. 3.2, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

По шести организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных пунктами 3.1, 3.2 статьи 4 технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011.

По результатам ряда проверок, в которых выявлены грубейшие нарушения, указывающие на наличие угрозы жизни и здоровья, по 13 лифтам управляющим компаниям/эксплуатирующим организациям предписаны рекомендации не допускать эксплуатации данных лифтов до момента устранения выявленных нарушений; соответствующие письма направлены в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

С целью контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений, за 1 квартал 2019 Отделом проведено 119 контрольно-надзорных мероприятий, из них: 4 – проверки в соответствии с приказом Ростехнадзора от 15 марта 2017 года № 85 «О проверках организаций, эксплуатирующих башенные краны» на основании поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.Г. Хлопонина от 08.02.2017 № АХ-П9-682 «Об организации и проведении в период с 2017 по 2019 год внеплановых проверок организаций, эксплуатирующих башенные краны», 5 проверок по контролю за исполнением предписаний, 1 – проверка, согласованная с прокуратурой по факту причинение вреда жизни, здоровью людей, 109 – участие в комиссии по пуску в эксплуатацию подъемных сооружений. При этом выявлено 202 правонарушения, наложено 10 административных наказаний, из них 1 – административное приостановление деятельности, 9 – штрафы (6 юридических лиц и 3 должностных лица) на сумму 1 262 000 рублей, взыскано 1 863 093 рубля.

Можно выделить основные типовые и массовые нарушения обязательных требований, установленных в ходе государственного контроля и надзора при эксплуатации подъемных сооружений:

| № п/п | Краткое описание выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Не обеспечено выполнение установленного порядок аттестации специалистов и допуска к самостоятельной работе персонала с выдачей соответствующих удостоверений, в которых указывается тип ПС, а также виды работ и оборудования, к работам на которых они допущены | Пункт 150 б) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 2 | Не разработаны должностные инструкции для специалистов и производственные инструкции для персонала, журналы, программы выполнения планово-предупредительных ремонтов, ППР, ТК, схемы строповки, складирования | Пункт 150 г) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 3 | Используются съемные грузозахватные приспособления, на которые отсутствуют сертификаты или декларации подтверждающие их соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 | Пункты5, 6 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 Пункт 2 статьи 8 и приложение 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011 |
| 4 | Неисправны приборы безопасности: ограничители грузоподъемности кранов, концевые выключатели | Пункт 150 а) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 5 | Не назначены ответственные специалисты: ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственный за безопасное производство работ с применением ПС | Пункт 255 б) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 6 | Отсутствуют соответствующие массе и виду перемещаемых грузов съемные грузозахватные приспособления и тара, или они неработоспособны | Пункт 255 е) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 7 | Более 6 месяцев не проводится считывание данных с регистраторов параметров работы башенных кранов, с оформлением протоколов. | Пункт 25 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 8 | В организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, не разработана инструкция, определяющая действия работников в аварийных ситуациях. | Пункты 256, 257 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |
| 9 | Отсутствуют технологические карты (ТК) для выполнения погрузочно-разгрузочных работ и складирования грузов с применением башенных кранов. | Пункты 102, 255 ж) Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 |

Мероприятия по устранению нарушений:

- Привести подъемные сооружения в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533;

- Разработать инструкции в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533 и отраслевыми справочниками;

- Указать ответственным лицам и персоналу на недопустимость использования бракованных, не маркированных, не имеющих сертификатов или деклараций подтверждающих их соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, съемные грузозахватные приспособления;

- Указать ответственным лицам и персоналу на недопустимость эксплуатации подъемных сооружений с неисправными приборами безопасности;

- Указать ответственным лицам и персоналу на недопустимость эксплуатации подъемных сооружений с неисправностями;

- Запретить эксплуатацию подъемных сооружений до устранения нарушения.

На основании поручения Правительства Российской Федерации об организации и проведении в 2017-2019 годах внеплановых проверок организаций, эксплуатирующих башенные краны отделом проводятся внеплановые выездные проверки. В ходе надзорных мероприятий инспекторами управления выявляются нарушения обязательных требований, допускаемые при эксплуатации башенных кранов, которые могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровью граждан. Основные из них: не проводятся технические освидетельствования кранов и экспертиза промышленной безопасности кранов, отработавших нормативный срок службы, производство строительно-монтажных работ осуществляется с отступлением от требований, указанных в проектах производства работ и отсутствует координатная защита при работе в стесненных условиях, устранение дефектов кранов не оформляется актами и не делается соответствующая запись в паспортах кранов, некоторые краны и рельсовые пути имеют неудовлетворительное техническое состояние.

Исполнение указанного поручения позволит определить уровень безопасности на опасных производственных объектов, в состав которых входят башенные краны, и сделать выводы о необходимости отнесения таких объектов к III классу опасности.

За отчетный период на подконтрольных отделу по надзору за подъемными сооружениями по Московской области (далее – Отдел) опасных производственных объектах произошла 1 авария и несчастный случай со  смертельным исходом.

Рассмотрим подробнее данные случаи:

31.12.2018 в АО «Спецстроймаш» по адресу: Московская обл., г. Красногорск, п/о Красногорский 4, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД, при монтаже колеса обозрения произошла авария подъемника, в результате которой погиб рабочий.

В результате аварии  подъемника повреждена четвертая секция стрелы (имеет локальную деформацию), цепь полиспаста выдвижения четвертой секции стрелы.

Центральным управлением Ростехнадзора проведено расследование в период с 11.01.2019 по 26.03.2019, выявлены основные причины аварии  и виновные лица, назначены мероприятия по устранению причин вышеуказанных учетных событий.

Причины:

- Не организовано проведение ремонтов и технического обслуживания грузоподъемных машин собственными службами либо силами специализированных организаций;

- Не обеспечено проведение технических освидетельствований, технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов подъемника;

- Не проводилось техническое обслуживание подъемника квалифицированным персоналом;

- Не обеспечен должным образом производственный контроль;

- Допуск в работу подъемника при отсутствии паспорта и руководства (инструкции) по эксплуатации подъемного сооружения, подъемник перед пуском в работу не поставлен на учет после смены владельца.

По итогам расследования аварии юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст.9.1 ч. 3 КоАП РФ в виде штрафа 500 000 рублей.

Теперь о трагедии, которая произошла в ОАО «Демиховский машиностроительный завод».

7 апреля 2019 г. на опасном производственном объекте в ОАО «Демиховский машиностроительный завод» по адресу: 142632, Московская область, Орехово–Зуевский район, дер. Демихово, при выполнении работ по демонтажу железобетонных перекрытий антресолей, с применением мостового электрического крана, зав. № 23165, учетный № 98446, произошел несчастный случай со смертельным исходом с плотником РСУ данной организации.

В результате данного несчастного случая Центральным управлением Ростехнадзора сформирована комиссия по расследованию вышеуказанного учетного события. Расследование длилось с 09.04.2018 по 07.06.2018. В результате выявлены причины, и виновные лица, назначены мероприятия по  локализации и ликвидации причин.

Причины:

- Нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных работ;

- Не организован и не осуществляется производственный контроль;

- Несоблюдение пострадавшим требований охраны труда и промышленной безопасности.

По прежнему мы вынуждены констатировать, что причинами аварий и несчастных случаев на протяжении последних лет являются:

  - несоблюдение пострадавшими требований охраны труда и промышленной безопасности;

  - не соблюдение трудовой и производственной дисциплины, низкая квалификация рабочих;

  - не обеспечение со стороны работодателей безопасных условий труда;

  - осуществление производственного контроля на низком уровне;

  - отсутствие контроля со стороны специалистов, ответственных                          за безопасное производство работ, за соблюдением работниками производственных инструкций.